| WYTYCZNE GUM JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ 1440 dotyczące zawartości dokumentacji technicznej dla przeprowadzenia procedury oceny zgodności wodomierza |  | JN 1440 |
| --- | --- | --- |

Dokumentacja techniczna dołączona do wniosku o dokonanie oceny zgodności wodomierza powinna być opracowana zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca..2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych. Dokumentacja ta powinna przedstawiać konstrukcję, wykonanie oraz działanie wodomierza w sposób zrozumiały i umożliwiający dokonanie oceny zgodności z wymaganiami określonymi w ww. rozporządzeniu.

W szczególności powinna zawierać:

- OGÓLNY OPIS WODOMIERZA

- W tym: dane niezbędne do identyfikacji typu oraz wszelkie istotne informacje umożliwiające ocenę zgodności wytwarzanych przyrządów pomiarowych z badanym typem oraz kontrolę w trakcie eksploatacji

- Charakterystyki metrologiczne wodomierza będącego przedmiotem zgłoszenia:

- Minimalny strumień objętości Q1,

- Pośredni strumień objętości Q2,

- Ciągły strumień objętości Q3,

- Przeciążeniowy strumień objętości Q4,

- Błędy graniczne dopuszczalne (MPE),

- Klasa ciśnienia wody,

- Klasa straty ciśnienia,

- Klasa temperaturowa,

- Klasa odporności na zaburzenia profilu przepływu,

- Pozycja montażu,

- Stałe przetwarzania, jeśli dotyczy,

- Sygnały wyjściowe (rodzaj/poziomy), jeśli dotyczy,

- Informacja, czy wodomierz jest zaprojektowany/nie jest zaprojektowany do pomiaru przepływu wstecznego.

- Źródło i warunki zasilania, jeśli ma to zastosowanie,

- Warunki środowiskowe: klimatyczne, mechaniczne i, jeśli ma to zastosowanie, elektromagnetyczne wraz ze wskazaniem klasy warunków mechanicznych i elekromagnetycznych,

Inne wielkości wpływające, które mogą mieć wpływ na dokładność przyrządu.

- Jeśli przedmiotem wniosku jest wodomierz sprzężony:

- Wartości strumieni objętości  Q1, Q2, Q3 i Q4 wodomierza głównego,

- Wartości strumieni objętości  Q1, Q2, Q3 i Q4 wodomierza bocznego,

- Strumień objętości przełączania wodomierza sprzężonego Qx,

  - Realizowane funkcje dodatkowe, jeśli dotyczy.

  - Wymagania instalacyjne mechaniczne.

  - Wymagania instalacyjne elektryczne, jeśli dotyczy.

- DOKUMENTACJĘ KONSTRUKCYJNĄ I WYKONAWCZĄ.

  - Normy lub przepisy odnośnie projektowania i wytwarzania, jeżeli są stosowane.

  - Wskazanie normy zharmonizowanej lub dokumentu normatywnego, jeśli została zastosowana w całości lub w części.

  - Schematy koncepcyjne.

  - Rysunki wykonawcze

  - Schematy części składowych, podzespołów, układów.

  - Opisy i objaśnienia konieczne do zrozumienia rysunków i schematów.

  - Opis działania przyrządu.

  - Opis urządzeń elektronicznych z rysunkami, wykresami, schematami przepływowymi oraz ogólnymi informacjami o zastosowanym oprogramowaniu

  - Opis rozwiązań przyjętych w celu spełnienia wymagań zasadniczych rozporządzenia, gdy norma zharmonizowana lub dokument normatywny nie jest stosowana.

  - Wyniki wykonanych obliczeń konstrukcyjnych oraz badań.

  - Certyfikaty badań stosowanych modułów (mierników, przetworników pomiarowych).

  - Certyfikat badania typu WE (UE) lub certyfikaty badania projektu WE (UE) wodomierzy, zawierających części identyczne z zastosowanymi w konstrukcji typu wodomierza będącego przedmiotem badania typu UE.

  - Wyniki badań przeprowadzonych przez producenta wraz z dowodem kompetencji.

  - Wyniki badań z innych laboratoriów.

  - Wskazanie miejsca umieszczenia na wodomierzu oznakowań i cech zabezpieczających.

  - Określenie warunków kompatybilności wodomierzu z interfejsami i podzespołami (jeżeli będą stosowane)

- INNE DOKUMENTY

- Jeśli ma to zastosowanie instrukcję obsługi, w języku polskim, zawierającą w szczególności instrukcję instalowania, warunki znamionowe użytkowania.

- Aktualny wyciąg z rejestru właściwego dla zgłaszającego. NIP

- Dokumenty potwierdzające ustanowienie zgłaszającego jako upoważnionego przedstawiciela producenta urządzenia wraz z zakresem uprawnień (dokumenty należy załączyć, jeśli zgłaszającym jest upoważniony przedstawiciel)

- Analizę i ocenę ryzyka w zakresie dokonywanej oceny zgodności.

- Dokumentację oprogramowania

W przypadku wodomierzy z oprogramowaniem, należy dostarczyć dokumentację tego oprogramowania opracowaną według „Wytycznych Jednostki Notyfikowanej nr 1440 dotyczących zawartości dokumentacji opisującej bezpieczeństwo oprogramowania przyrządu pomiarowego zgłoszonego do badań typu UE wg. Dyrektywy 2014/32/UE (MID)”.

W przypadku wstępnego stwierdzenia iż jeden lub kilka aspektów bezpieczeństwa oprogramowania przyrządu lub danych nie zostało przez zgłaszającego przyrząd do badań uwzględnione w opisie Biuro Służby Miar GUM wystąpi pisemnie do zgłaszającego o uzupełnienie dokumentacji oprogramowania o opis określonych aspektów bezpieczeństwa oprogramowania i danych, warunkujący rozpoczęcie technicznych badań przyrządu.

W przypadku wstępnego stwierdzenia braku części dokumentacji technicznej wymaganej przez niniejsze Wytyczne Jednostki Notyfikowanej nr 1440, Biuro Służby Miar GUM wystąpi pisemnie do zgłaszającego o uzupełnienie dokumentacji technicznej, której skompletowanie jest warunkiem  rozpoczęcia procedury badania typu UE.