| WYTYCZNE GUM JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ 1440 dotyczące zawartości dokumentacji technicznej dla przeprowadzenia procedury oceny zgodności naczynia wyszynkowego |  | JN 1440 |
| --- | --- | --- |

Dokumentacja techniczna dołączona do wniosku o dokonanie oceny zgodności naczynia wyszynkowego powinna być opracowana zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych. Dokumentacja ta powinna przedstawiać konstrukcję, wykonanie oraz działanie naczynia wyszynkowego w sposób zrozumiały i umożliwiający dokonanie oceny zgodności z wymaganiami określonymi w ww. rozporządzeniu.

W szczególności powinna zawierać:

- OGÓLNY OPIS PRZYMIARU

- Charakterystyki metrologiczne naczynia wyszynkowego.

- Realizowane funkcje.

- Opis budowy.

- Działanie.

- Zakres stosowania naczynia wyszynkowego.

- Informacje dotyczące oznakowań przewidzianych przepisami.

- DOKUMENTACJĘ KONSTRUKCYJNĄ I WYKONAWCZĄ.

  - Normy lub przepisy odnośnie projektowania i wytwarzania, jeżeli są stosowane.

  - Wskazanie normy zharmonizowanej lub dokumentu normatywnego, jeśli została zastosowana w całości lub w części.

  - Dokumentację konstrukcyjną.

  - Opisy i objaśnienia konieczne do zrozumienia rysunków.

  - Opis rozwiązań przyjętych w celu spełnienia wymagań rozporządzenia, gdy norma zharmonizowana lub dokument normatywny nie jest stosowana.

  - Wyniki wykonanych obliczeń konstrukcyjnych oraz badań.

  - Wyniki badań przeprowadzonych przez producenta wraz z dowodem kompetencji.

  - Wyniki badań i sprawozdania z badań z innych laboratoriów.

  - certyfikaty badania stosowanych materiałów.

  - Dokumenty potwierdzające kompetencje jednostek wykonujących badania i sposoby przeprowadzenia badań.

  - Wskazanie miejsca umieszczenia na naczyniu wyszynkowym oznakowań przewidzianych przepisami.

- INNE DOKUMENTY

- Instrukcję obsługi w języku polskim.

- Aktualny wyciąg z rejestru właściwego dla zgłaszającego, NIP.

- Dokumenty potwierdzające ustanowienie zgłaszającego jako upoważnionego przedstawiciela producenta urządzenia wraz z zakresem uprawnień (dokumenty należy załączyć, jeśli zgłaszającym jest upoważniony przedstawiciel).

- Analizę i ocenę ryzyka w zakresie przeprowadzanej oceny zgodności.

W przypadku wstępnego stwierdzenia braku części dokumentacji technicznej wymaganej przez niniejsze Wytyczne Jednostki Notyfikowanej nr 1440, Biuro Służby Miar GUM wystąpi pisemnie do zgłaszającego 
o uzupełnienie dokumentacji technicznej, której skompletowanie jest warunkiem  rozpoczęcia procedury oceny zgodności.